| 现象描述 | 管井锁安装、维修作业标准 | 操作要点和注意事项 |
| --- | --- | --- |
|  | 管井锁不分左右，左右扇调换锁体的方向。 |  |
|  | 将锁体安装在门扇上边，方舌在下边，锁芯孔在上边。钢门直接上M4的螺丝。木门上木螺丝，用榔头砸进三分之一，再用改锥上三分之二。严禁将螺丝直接砸到底. 装完以后锁面板不能高出扇平面（平均操作时间40S）。 |  |
|  | 安装锁芯，将锁芯钥匙拔出，两个螺丝孔向上，从背火面锁孔放入锁芯，在受火面用螺丝固定锁芯。钥匙方向不对，拔不出钥匙（平均操作时间40S）。 |  |
|  | 将管井锁盖门扇放平，然后用螺丝对准穿过来的连接杆孔将螺丝上紧。（平均操作时间50S） |  |
|  | 拧钥匙锁舌弹出，钥匙向回旋转90度，钥匙可以拔出。钥匙灵活无卡阻现象。（平均操作时间10S） |  |